## Slide 1: 离散余弦变换（DCT）

## Slide 2: 离散序列的谱分析
现实中 ，信号长度都是有限长度的，为了对其进行频域分析，可以使用离散傅里叶变换，即：
它是在对序列做傅里叶变换实现的。
如果原序列是实数，延拓时使用偶延拓，那么，变换结果就只含有余弦项。被称为离散余弦变换（DCT）。
DCT的优点是：变换结果只包含实值，且数量是DFT的一般，因而方便了进一步操作。

## Slide 3: 一维离散余弦变换
原序列，偶延拓后得到的新序列是m’的偶函数。
延拓由两步完成：

## Slide 4: DCT
延拓后的2N长序列做离散傅里叶变换：
利用偶函数，并带入m’与m的关系，上式可以化简为：
上式被称为离散余弦变换（DCT）。

## Slide 5: 一维DCT的基函数
如果序列长度固定，则，DCT的基函数是有限的，固定的。
用于8点序列DCT分解的余弦基函数。

## Slide 6: 一维DCT例子
序列[-0.2467 0.2236 0.1331 -0.0249 -0.1013 0.3531 -0.2332 -0.1463 ]，计算其DCT系数：
……

## Slide 7: 组成函数

## Slide 8: 二维DCT
与1维DCT相当，2维矩阵Amn的DCT变换Bpq的定义如下：

## Slide 9: DCT的Matlab实现
y=dct(x);
x=idct(y);
B=dct2(A);
A=idct2(B);

## Slide 10: 练习
读入一段语音数据，计算其DCT，并绘图
读入一个图片，计算其DCT，并绘图

## Slide 11: DCT的应用

## Slide 12: DCT系数与频率的关系
0
200
400
600
800
1000
1200
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
original data
from first 300
from first 100

## Slide 13: 计算趋势
保留大的趋势，去除小的抖动；
AUDUSD前10位能量值重构数据与原始数据（去除走势后）

## Slide 14: 谱包络与共振峰
一段语音的时域信号，频谱，以及频谱的趋势线。

## Slide 15: 平滑与消噪
信号的噪声一般是高频的小幅度的，因此，在DCT变换后，位于曲线的右端。

## Slide 16: DCT与压缩
压缩原理：数据量少，数据集中。

## Slide 17: DCT音频数据压缩的Matlab实现
压缩方法：y→ DCT →处理→IDCT→y`
MATLAB仿真：
  音频读入[y, Fs, nbits] =wavread
  声音播放sound(y,Fs,bits)
  绘制带有时间坐标的时域曲线，plot((0:length(y)-1)/Fs,y)
  绘制带有频率坐标的谱图：plot((0:length(z)-1)/length(z)*Fs/2,abs(z))
  处理
  IDCT

## Slide 18: DCT特性以及应用
对于一般的信号，DCT变换得到的系数具有很强的“能量集中”特性。且当信号具有接近马尔可夫过程(Markov processes)的统计特性时，离散余弦变换的去相关性接近于K-L变换的性能（最优去相关性）。
人的感觉器官对于世界细节的认知也是有限的，很多细节不能被感官接收。人的认知系统具有‘过滤细节’的功能。
DCT变换与人的感官特性的良好对应关系，使得它在与人的感官有关的信号处理中有广泛应用，目前在声音和图像中作为主要数学处理工具。

## Slide 19: 细节与大局
大局把握能力
细节掌握能力
学者综合症是指个人存在严重的认知障碍、自闭症或者其他心理疾病，但却拥有与他的障碍全然相对的，甚至十分惊人的心理运作能力，比如“过目不忘”、口算能力超强或超强艺术创造力等等。

## Slide 20: 利用DCT去除信号的细节
计算方法：
  计算DCT
  高频部分设为零
  反DCT，重新得到时域信号
数据压缩方法——有损压缩
信号去噪方法——噪声是高频
DCT反变换

## Slide 21: 几个Matlab图像函数
  [x,map]=imread
  rgb2gray
  imshow(x,map)
  dct2，idct2

## Slide 22: 基于DCT的应用原理
基于DCT的应用的一般原理：
将信号变换为DCT以后，根据DCT的性质和应用目的，处理DCT，然后反变换回原数据域。
分帧
DCT
处理DCT
IDCT

## Slide 23: 练习
消噪
压缩

## Slide 24: 作业
读入声音文件F009-0-dy06.wav，绘制其时域曲线；
做其DCT变换，绘图。
将DCT系数的适当长度的尾部置零，反变换重构时域信号，对照重构信号与原声音听感上的不同。